Городоцький районний методкабінет

Робочий зошит

з трудового навчання

технічні види праці

(за новою програмою 2012 року)

5 клас

Мутика Андрій Олександрович

вчитель трудового навчання,

Городоцької гімназії

м. Городок

2013 рік

Рецензент:

Малькут Г. А. методист райметодкабінету

(протокол №6 від 28.11.2012 р.)

Мутика А. О.

Зошит розраховано для учнів (хлопчиків) 5-тих класів відповідно навчальної програми з трудового навчання 2012 року. Містить матеріали блоку «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП»

Зміст

Урок 1. Вступ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 4

Розділ 1. Основи матеріалознавства

Урок 2. Види конструкційних матеріалів. Фанера та ДВП ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 7

Урок 3. Властивості та застосування фанери та ДВП ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 9

Урок 4. Будова фанери та ДВП ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 12

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

Урок 5. Процес розмічання заготовок ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 14

Урок 6. Відомості про процес обробки деревних матеріалів різанням ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙16

Урок 7. Інструменти для ручної обробки різанням фанери та ДВП ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙18

Урок 8. Лобзик ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 20

Урок 9. Будова лобзика ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 22

Урок 10. Підготовка лобзика до роботи ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 24

Урок 11. Пристосування для випилювання лобзиком ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 24

Урок 12. Прийоми випилювання ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 24

Урок 13. Прийоми свердління фанери та ДВП ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 27

Урок 14. Прийоми роботи напилками ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 30

Урок 15. Пристосування та прийоми шліфування ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 32

Урок 16. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 34

Урок 17. Оздоблення виробів із фанери та ДВП ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 37

Урок 18. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 40

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Урок 19. Знаряддя праці, які використовують у побуті ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 42

Урок 20. Поняття про деталь ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 44

Урок 21. Проектування як вид діяльності ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 46

Урок 22. Графічне зображення у проектуванні: малюнок виробу ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 48

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

Урок 23. Безпечне користування побутовими електроприладами ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 50

Урок 24. Культура споживання їжі ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 52

Урок 25. Етикет за столом ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 52

Урок 26. Елементи грамоти споживача ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 54

Урок 1.

Дата _________________________________________________________________

Вступ

Продовжити речення:

У попередніх класах я виготовляв  ________________________________________

______________________________________________________________________

Працював з такими матеріалами як  _______________________________________

______________________________________________________________________

Я навчився ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Запам’ятай:

Праця — певна діяльність, робота, виготовлення різних виробів.

Матеріал — речовина з якюї виготовляється що-небудь, або яка сприяє яким-небудь діям.

Інструмент — знаряддя або пристрій за допомогою якого виконують певну роботу.

Професія — рід занять, певна форма трудової діяльності.

Підпиши малюнки:

1                     2                           3                        4                   5                      6

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

6. ____________________________________________________________________

Як їх можна назвати одним словом?

Правила безпечної праці та внутрішнього розпорядку

- Приходити на заняття до дзвінка.

- Одягнути спецодяг.

- З собою учень повинен  мати: щоденник, підручник, зошит, олівець, лінійку, гумку.

- Підготувати своє робоче місце.

- Не залишати своє робоче місце без дозволу вчителя.

- Підтримувати  порядок  і  чистоту  на  робочому  місці.

- Берегти інструмент, економно використовувати матеріал.

- Не заважати своїм товаришам, бути уважним.

- В кінці заняття, прибрати своє робоче місце.

- Виходити з майстерні з дозволу вчителя.

Допиши правила

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 2.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Види конструкційних матеріалів. Фанера та ДВП.

Запам’ятай:

Конструкційний матеріал — це матеріали, які застосовують у виробництві для виготовлення різних виробів.

Фанера — матеріал у вигляді шаруватої клеєної деревини, що складається із склеєних між собою трьох і більше листів шпону.

ДВП — деревоволокниста плита, відлита  з  деревної маси  з  наступним  гарячим  пресуванням  або  сушінням.

Наведи приклади виробів з певних конструкційних матеріалів:

Дерево  _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Залізо  ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Пластмаса  ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

Скло _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Папір  ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Гума  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 3.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Властивості та застосування фанери та ДВП.

Запам’ятай:

Основні властивості:

Міцність 			Твердість

Пружність			 Гнучкість

Особливості фанери:

- Має невелику вагу.

- Легко комбінується з іншими матеріалами.

- Проста в обробці.

- Стійка до перепадів температури.

- Має естетичний зовнішній вигляд.

- Її міцнісні, теплопровідні і екологічні характеристики набагато вище показників ДСП, ДВП.

Застосування фанери:

- Виробництво опалубок, будівництво;

- Конструкційні роботи;

- Область вагонобудування;

- Сфера автомобілебудування;

- Створення екстер'єру, інтер'єру;

- Огородження, рекламні щити і поверхні;

- Благоустрій дитячих майданчиків, спортивних об'єктів;

- Тара, упаковка.

Особливості ДВП:

- У волокнисту масу для додання водостійкості вводять різні емульсії (парафінові, смоляні, масляні) і осадітелі (сірчанокислий алюміній).

- Плити формуються на відливальних машинах.

- Вологість плит після виливків досягає 70%. Тому ізоляційні плити поступають на сушку, а тверді і напівтверді пресують в гарячих багатоповерхових пресах (135-180°С).

- Тверді і надтверді плити потім проходять "гарт" при 150-170°С з подальшим зволоженням до 5-7% (за масою).

- Надтверді мають об'ємну масу не менше 950 кг / куб.м;

- Тверді - не менше 850 кг / куб.м;

- Напівтверді - не менше 400 кг / куб.м;

- Ізоляційно-оздоблювальні - 250-350 кг / куб.м;

- Ізоляційні - до 250 кг / куб.м.

Застосування ДВП:

- в житловому і промисловому будівництві

- для теплозвукоізоляції покрівлі

- міжповерхове перекриття

- стіни, для обробки приміщень тощо

Дай відповіді на питання та виконай завдання:

Де ти зустрічав фанеру? _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Де ти зустрічав ДВП? ___________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Порівняй властивості фанери та ДВП. _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 4.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Будова фанери та ДВП.

Запам’ятай:

Шпон — це тонкий (до 5 мм) лист деревини, який використовується для виготовлення фанери, оздоблення виробів, виготовлення сувенірів тощо.

Фактура — в перекладі «будова», «своєрідний» малюнок притаманий різним породам деревини.

Будова фанери

Замалюй різні малюнки утворені річними кільцями

- — поперечний (торцевий) розріз

- — тангентальний розріз

- — радіальний розріз

Завдання:

- Вибрати матеріал для виготовлення виробу.

- Визначити товщину фанери в залежності від призначення виробу.

- Приблизний розрахунок матеріалу в залежності від розмірів виробу.

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 5.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Процес розмічання заготовок.

Пригадай і напиши «своїми словами» що таке:

Конструкційні матеріали – це ___________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Наведи приклад  _______________________________________________________

______________________________________________________________________

Основні властиврсті:___________________________________________________

______________________________________________________________________

Запам’ятай:

Креслення  —  документ,  що  містить  графічне  зображення  якогось предмета,  виконане  на  папері  за  допомогою  креслярських  інструментів,  а  також  відомості,  необхідні  для  його  виготовлення.

Технічний  рисунок  —  наочне  зображення  предмета,  виконане тими  самими  лініями,  що  й  кресленик,  із  зазначенням  розмірів і матеріалів,  із  яких  виготовлений  виріб.

Ескіз  —  зображення  предмета,  виконане  від  руки,  «на  око»,  без застосування  креслярського  інструменту  та  масштабу,  яке  має всі  дані  для  її  виконання.

Підпиши розмічальні інструменти:

1                       2                            3                                   4                             5

1 __________________________________   2 ________________________________

3 __________________________________   4 ________________________________

5 _____________________________________________________________________

Місце для записів

Замалюй ескіз майбутнього виробу

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 6.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Відомості про процес обробки деревних матеріалів різанням.

Запам’ятай:

Пиляння — процес заглиблення вузенького клина в деревину і відокремлення дрібненьких частинок у вигляді тирси.

Пиляння здійснюють багаторізцевими різальними інструментами – пилками.

Правила пиляння

- Затискати заготовку не надто високо.

- Користуватися напрямним бруском.

- Працювати розмірено, не прискорюючи темпу пиляння.

- Використовувати під час пиляння середню частину ножівки.

- Контролювати лінію пропилу з протилежного боку заготовки.

- Класти  ножівку  на  верстак  зубцями  від  себе.

- Не  залишати  пилку  в  пропилі  під  час  тимчасової  зупинки  в  роботі.

- Не  користуватися  несправним  інструментом.

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 7.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Інструменти для ручної обробки різанням фанери та ДВП.

Запам’ятай:

Столярна пилка — це металева стрічка з нарізаними на ній з одного боку зубцями.

Пиляння заготовок із фанери, ДСП та ДВП, що мають прямолінійні контури, виконують лучковою пилкою.

Підпиши складові пилки:

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

- _________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 8.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Лобзик.

Пригадай:

Наведи приклади інструментів для пиляння ________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Де їх (інструменти) використовують  ______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Запам’ятай:

Лобзик — це вузька сталева смужка із зубцями на одному з ребер, спрямованими в один бік.

Деталі з товстої фанери або складної форми випилюють лобзиком.

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 9.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Будова лобзика.

Запам’ятай:

Порівняння лобзика і ножівки

За допомогою малюнків, зробіть порівняння ножівки і лобзика (вкажіть схожість і відміності): _________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 10 - 12.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Підготовка лобзика до роботи.

Пристосування для випилювання лобзиком.

Прийоми випилювання.

Пригадай:

Перелічи елементи ножівки: ______________________________________________

______________________________________________________________________

Перелічи елементи лобзика: ______________________________________________

______________________________________________________________________

Запам’ятай:

Підготовка лобзика до роботи

Щоб підготувати лобзик  до роботи, беруть пилку і один її кінець затискають гайкою біля ручки. Пилку встановлюють таким чином, щоб її зубці були спрямовані назовні від рамки і до низу. Потім стискають обидва кінці рамки і так само затискають другий кінець пилки.

Пристосування для випилювання лобзиком

Працюють лобзиком на спеціальному столику–підставці, який прикріплюють до робочого стола струбциною.

Прийоми випилювання

Спочатку випилюють внутрішній контур заготовки, а потім — зовнішній. Для випилювання по внутрішньому контуру в заготовці роблять отвір шилом, вставляють у цей отвір верхній кінець пилки, а потім закріплюють його в рамці лобзика. Подібно виконують і для зовнішнього контуру.

Правила пиляння лобзиком

- У процесі роботи сидіти прямо.

- Лобзик тримати перпендикулярно до фанери.

- Пиляти рівномірно, виконуючи рухи вгору–вниз, не натискувати сильно на пилку, щоб вона не зламалася.

- Кожні 15–20 хв робити перерву.

Завдання:

Випилювання прямолінійних та криволінійних контурів деталей виробу.

Розмітити та випиляти лобзиком підставки, змодельовані вдома.

Пам’ятати та дотримуватися правил безпеки !!!

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 13.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Прийоми свердління фанери та ДВП.

Запам’ятай:

Свердління — один з найпоширеніших способів одержання отворів різанням.

Ріжучим інструментом є свердло.

Усі свердла мають три основні частини: різальну, робочу такріпильну

Свердла і коловорот

Ручний дриль

Правила  безпечної  праці  при  свердлінні

1.     Не  можна  тримати  коловорот  або  дриль  свердлом  до  себе

2.     Перед  свердлінням  отворів  треба  підкласти  дошку  і  надійно закріпити  заготовку  на  столярному  верстаку.

3.     Свердло  має  бути  закріплене  в  патроні  без  перекосів.

4.     Подачу  свердла  під  час  роботи  треба  здійснювати  плавно, без  ривків.

5.     Тиск  на  упор  коловорота  (дриля)  на  початку  та  наприкінці свердління  має  бути  невеликим,  обертання  рукоятки  —  повільним.

6.     Забороняється  контролювати  якість  обробки  і  чистити  отвір від  стружки  пальцями  рук!

7.     Не  можна  здмухувати  стружку  з  поверхні  виробу,  її  треба змітати  спеціальною  щіткою.

Завдання:

Підпишіть елементи коловорота (згідно малюнка):

1 _________________________________   2 _________________________________

3 _________________________________   4 _________________________________

Підпишіть елементи ручного дриля (згідно малюнка):

1 _____________________________________________________________________

2 _____________________________________________________________________

3 _____________________________________________________________________

4 _____________________________________________________________________

5 _____________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 14.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Прийоми роботи напилками.

Запам’ятай:

Технологічний процес обробки поверхнь деталі за допомогою рашпілів називають обпилюванням.

Рашпіль — це напилок з крупною насічкою, призначений для обробки м’яких матеріалів.

Рашпілі є двох видів: з прямою насічкою та дуговою.

Правила безпечної праці під час обпилювання

- Користуватися тільки справним інструментом.

- Під час обпилювання стежити, щоб пальці рук не потрапляли у проміжок між інструментом та оброблюваною деталлю.

- Бути уважним, не відволікатися під час роботи.

- Відходи прибирати щіткою–зміталкою (здувати заборонено).

Завдання:

Підписати елементи рашпіля

1 ______________________________   2 ____________________________________

3 ______________________________   4 ____________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 15.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Пристосування та прийоми шліфування.

Запам’ятай:

Технологічний процес вирівнювання нерівностей широких поверхонь спеціальними шкурками називають шліфуванням.

Основою шліфувальної шкурки є бавовняна тканина або цупкий папір, на один бік яких приклеєні дрібні зерна скла або інших твердих мінералів.

Для зручності роботи шматок абразивної шкурки прикріплюють до дерев’яного бруска для легшо і безпечнішого утримання в руках.

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 16.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП.

Склеювання дерев’яних поверхонь

Найпоширенішим способом з’єднання деталей у столярній справі є склеювання.

Переваги:

- Підвищує міцність і довговічність з’єднувальних елементів

- Захищає їх від потрапляння вологи та загнивання

- Дає змогу з’єднувати тонкі заготовки, щити великих розмірів

Види з’єднань на клею:

а – внаклад

б – у чверть

в – у паз

Завдання:

Підписати пристосування для склеєння деталей

а _____________________________________________________________________

б _____________________________________________________________________

в _____________________________________________________________________

г _____________________________________________________________________

д _____________________________________________________________________

З’єднання дерев’яних деталей цв’яхами і шурупами

а – з напфвкруглою головкою

б – з сочевицеподібною головкою

в –  з трапецієвидною головкою

З’єднання за допомогою шипів

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 17.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Оздоблення виробів із фанери та ДВП.

Запам’ятай:

Випалювання (пірографія) — виконується за допомогою розпеченого до певної температури металевого стержня або металевої нитки, які залишають на поверхні деревини слід або знак певної форми.

Поміркуй:

Які породи дерев піддаються кращому оздобленню випалюванням. Наведіть приклади

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Правила безпечної праці під  час  роботи  випалювачем

1.     Вмикати  прилад  в  електромережу  і  приступати  до  роботи  тільки  з  дозволу  вчителя.

2.     Для  безпеки  при  роботі  з  випалювачем  треба  покласти  під  ноги гумовий  килимок.

3.     Не  слід  нахилятися  близько  до  місця  випалювання.  Дим  може спричинити  хвороби  органів  дихання.

4.     Бережіть  руки  й  одяг  від  доторкання  розжареного  пера!  Ступінь нагріву  пера  визначається  за  його  кольором.

5.    Після  10–15  хв  роботи  слід  вимикати  прилад  із  електромережі на  2–3  хв.

6.     Під  час  роботи  періодично  провітрювати  приміщення  або  працювати  під  примусовою  вентиляційною  витяжкою.

7.     Не  залишати  прилад  увімкненим  навіть  під  час  короткочасних перерв.

Оздоблення виробів фарбами і лаком

Фарбування  виробів  із  деревини  можна  виконувати гуашевими, акварельними або полімерними фарбами та лаками.

Замалюй кола і отримай інші кольори за допогою змішуванні кольорів:

Які кольори ти отримав і в результатів змішуванні яких кольорів?

1 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Правила безпечної праці під час фарбування виробів

- Перед фарбуванням уважноознайомтесь із написами на упаковках.

- З’ясувати призначення та спосіб використання фарб.

- Стежти, щоб під час роботи фарба не потрапляла на одяг і тіло.

- Після завершення роботи пензлі вимити і зберігати в посудині з водою у спеціально відведених для цього місцях.

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 18.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості.

Столяр — робітник, фахівець, який займається обробкою дерева і виготовленням виробів із нього.

Різьбярство — один з найдавніших і найпоширеніших видів декоративного мистецтва, спосіб художньої обробки дерева, каменю, кістки, гіпсу, теракоти, лаку та ін. шляхом вирізання.

Місце для записів

Запиши відомі тобі професії деревообробної промисловості і наведи приклади результату їх праці:

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 19.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Знаряддя праці, які використовують у побуті.

Запам’ятай:

Знаряддя праці — усі речі, за допомогою яких людина діє на предмет своєї праці й перетворює його. Знаряддя праці включають в себе інструменти й машини.

Викрутка                             Молоток                               Плоскогубці

Кліщі                                                 Ножиці

Поміркуй про походження побутових знарядь праці:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які ти ще знаєш побутові знаряддя праці?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 20.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Поняття про деталь.

Запам’ятай:

Деталь — елементарна складова приладу, механізму тощо.

Розрізняють типові (прості) та спеціальні деталі.

Поміркуй:

Які деталі типові? Наведи приклади

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Які деталі спеціальні? Наведи приклади

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Види з’єднання деталей

1.  Рухоме  з’єднання

2.  Нерухоме  з’єднання

3.  Роз’ємне  з’єднання

4.  Нероз’ємне  з’єднання

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 21.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Проектування як вид діяльності.

Поміркуй:

Що, на твою думку, таке проект і проектування?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запам’ятай:

Всі речі, від авторучки до комп’ютера або літака, були виготовлені людиною і є об’єктами технологічної діяльності.

Метод  фантазування— застосовують для створення нової форми виробу.

Показники якості виробу:

- Функціональність

- Ергономічність (зручність)

- Технологічність

Завдання:

Використовуючи метод фантазування, створи новий виріб і опиши його (можна замалювати)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 22.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Графічне зображення у проектуванні: малюнок виробу.

Запам’ятай:

Типи ліній:

1.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Масштаб  —  число,  що  показує,  у  скільки  разів  зображення  на кресленику  більше  або  менше  від  самої  деталі.

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 23.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Безпечне користування побутовими електроприладами.

Запам’ятай:

Правила  безпечної  праці при  виконанні  електромонтажних  робіт перед  початком  роботи

1.     Надіти  спецодяг.

2.     Розмістити  на  робочому  місці  необхідні  інструменти  у встановленому  порядку:  прямо  перед  працюючим  має  лежати підкладна  дошка,  ліворуч  —  матеріали,  а  праворуч  —  інструменти.

3.     Перевірити    справність    інструменту.    Ручки    інструментів повинні   мати   ізоляційне   покриття.   Використовувати   інструмент  тільки  за  призначенням.

4.     Приступати  до  виконання  робіт  тільки  з  дозволу  вчителя!

Під  час  роботи

1.     Виконувати  монтаж  електричної  схеми  лише  при  відсутності  напруги.

2.     Збирати  схему  так,  щоб  дроти  не  перехрещувалися,  не були  натягнуті  та  не  скручувалися  петлями.

3.     Слідкувати,  щоб  руки,  одяг,  волосся  не  торкалися  оголених  дротів.

4.     Включати  зібрану  монтажну  схему  тільки  після  того,  як  її оглянув  учитель.

5.     Перевіряти   наявність   напруги   тільки   з   дозволу   вчителя і за допомогою  приборів.

6.     При   виявленні   пошкоджень   електропроводки,   приладів або  приборів  необхідно  негайно  відключити  схему  й  попередити  про  це  вчителя.

По  закінченні  роботи

1.     Відключити  схему  від  джерела  електроенергії.

2.     Покласти  на  місце  інструменти,  електроарматуру  та  інші матеріали.

3.     Прибрати  робоче  місце,  використовуючи  щітку.

4.     Привести  себе  та  спецодяг  у  порядок.

5.     Не  виходити  з  майстерні  без  дозволу  вчителя.

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 24–25.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Культура споживання їжі.

Етикет за столом.

Запам’ятай:

Етикет — норми й правила, які відображають уявлення про гідну поведінку людей у суспільстві.

У повсякденному харчуванні керуйтеся трьома золотими правилами:

- помірність у їжі

- повноцінність денного раціону

- суворе дотримання режиму харчування.

Завдання:

Складіть свій денний раціон

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 26.

Дата _________________________________________________________________

Тема. Елементи грамоти споживача.

Запам’ятай:

## Склад їжі:

### Протеїни

### Жири

### Вуглеводи

### Вітаміни

### Мінеральні речовини

### Приклади шкідливих видів харчових добавок

| Назва | Вплив | Назва | Вплив |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 102 | Н | Е 180 | Н |
| Е 103 | З | E 201 | Н |
| Е 104 | П | Е 210 | Р |
| Е 105 | З | Е 211 | Р |
| Е 110 | Н | Е 212 | Р |
| Е 111 | З | Е 213 | Р |
| Е 120 | Н | Е 214 | Р |
| Е 121 | З | Е 215 | Р |
| Е 122 | П | Е 216 | Р |

Місце для записів

Домашнє завдання:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Список використаної літератури

- Б.М.Терещук, В.І.Туташинський Трудове навчання. Технічні види праці. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

- Трудове навчання (для хлопчиків). 5 клас: Навчально-методичний посібник / Терещук Б. М., Туташинський В. І. — Х.: Видавництво «Ранок», 2 005. — 160 с. — (На допомогу вчителю).

- Трудове навчання. Технічні види праці. Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів/В.М. Мадзігон, Г.А. Кондратюк, Г.Є.Левченко, О.М. Романчук, А.І. Романчук, М.П. Туров, Н.А. Калініченко. - К.: Педагогічна думка, 2005. - 112с: іл.

- Усі уроки трудового навчання (хлопці). 5 клас. Інваріантний модуль. /Гущак В.М., Яценюк О.М., — Х.: Вид. група «Основа», 2012 — 128 с. : іл., табл.

- http://www.trudove.org.ua

- http://uk.wikipedia.org

# Text boxes

2.

1.

3.